## Slide 1
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Муромский институт
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(МИВлГУ)
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Тема: «Разработка системы распознавания точечной маркировки
на поверхностях черных металлов»
Муром, 2021
Выполнил:
Студент ПМИ-117
Лазарева Е.Ю.
Руководитель:
к. т. н., доц. каф. ФПМ
Астафьев А.В.

## Slide 2
2/18
Цель работы: разработать систему распознавания точечной маркировки на цифровых изображениях черных металлов, протестировать ее и сделать выводы о ее работе с предобработанными и непредобработанными изображениями.
Задачи:
- произвести краткий обзор исходных данных;
- произвести обзор фреймворка Tensorflow Object Detection API и модели RetinaNet;
- найти и изучить датасеты по заданной тематике или сгенерировать их;
- найти алгоритмы, подходящие для предобработки изображений для исследований;
- реализовать систему для распознавания маркировки на изображении;
- протестировать работу разработанной системы и сделать выводы о качестве распознавания маркировки, если на вход поступает предобработанное изображение и непредобработанное изображение.
Цель и задачи

## Slide 3
3/18
Объектом распознавания является маркированная трубопроводная продукция.
Объект исследования
Основным способом нанесения маркировки на трубопроводную продукцию является струйная печать промышленным принтером.

## Slide 4
Способы маркирования
4/18
Трафарет
Струйная печать
Металлические пластины
Наклейки

## Slide 5
Сравнительный анализ существующих
способов маркирования
5/18
 | Достоинства | Недостатки
Трафарет | Высокая долговечность Низкая стоимость | Низкая читаемость Человеческий фактор
Металлические пластины | Высокая долговечность Высокая читаемость | Нарушение целостности трубы Высокая стоимость
Струйная печать | Средняя стоимость Высокая читаемость | Частая чистка оборудования
Наклейки | Высокая читаемость Стоимость ниже среднего | Низкая прочность

## Slide 6
Для снижения затрат на использовании промышленной струйной печати в работе предлагается использовать точечную маркировку, так, как это делается при ударно-точечной маркировке, аналогично почтовому индексу.
Актуальность проекта
6/18
Пример ударо-точечной маркировки
Предлагаемый метод маркирования

## Slide 7
Функциональная модель системы распознавания маркировки на основе бинаризации
7/18
В данной работе для создания набора предобработанных изображений используются алгоритмы блока предобработки (А1-А3)

## Slide 8
Формирование набора данных
8/18
*Severstal: Steel Defect Detection : Kaggle: Your Machine Learning and Data Science Community. URL: https://www.kaggle.com/c/severstal-steel-defect-detection
Набор данных состоит из 12867 изображений черных металлов
Каждое изображение имеет размер 1600 на 256 пикселей
Примеры изображений

## Slide 9
Формирование набора данных
9/18
numbers = {
0: ((0,1), (1,2), (2,3), (3,4), (4,5), (5,0)),
1: ((5,1), (1,2), (2,3)),
2: ((0,1), (1,2), (2,4), (3,4)),
3: ((0,1), (1,5), (2,5), (2,4)),
4: ((0,5), (2,5), (1,2), (2,3)),
5: ((0,1), (0,5), (2,5), (2,3), (3,4)),
6: ((1,5), (4,5), (3,4), (2,3), (2,5)),
7: ((0,1), (1,5), (4,5)),
8: ((0,1), (0,5), (1,2), (2,3), (2,5), (3,4), (4,5)),
9: ((0,1), (0,5), (1,2), (2,4), (2,5)),
}
Каждое число в маркировке состоит из 3-8 цифр
Разрешение каждой цифры – 9 х 16
Размеры цифры варьируются от 27 x 48 до 81 х 144 пикселей

## Slide 10
Исходные изображения
Примеры изображений сформированного набора данных
10/18
Изображения со сгенерированной маркировкой

## Slide 11
Предобработка изображений набора данных
11/18
Удаление шума
Повышение контраста
Удаление световых бликов
Таким образом, целостность маркировки была сохранена более, чем на 60%.
Изображение, предобработанное новым алгоритмом
Изображение без предобработки
Изображение без предобработки
Изображение, предобработанное старым алгоритмом

## Slide 12
Изображения с маркировкой
Примеры предобработанных изображений набора данных
12/18
Предобработанные изображения

## Slide 13
Выбор параметров нейронной сети
12/18
Согласно официальной документации библиотеки машинного обучения TensorFlow для решения задач класса object detection подходят следующие модели свёрточных нейронных сетей:
  RetinaNet.
  Mask R-CNN.
  ShapeMask.
  SpineNet.
В работе была использована модель RetinaNet [1].
[1] Tsung-Yi Lin, Priya Goyal, Ross Girshick, Kaiming He, Piotr Dollar Focal Loss for Dense Object Detection / Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017, pp. 2980-2988.

## Slide 14
Обучение нейронной сети
13/18
Блок-схема алгоритма
обучения нейронной сети
График изменения параметров обучения
Параметры обучения:
50 эпох,
500 итераций на эпоху,
размер пакета данных – 10 изображений.
В результате ошибка классификации(classification loss) составила 0,0756

## Slide 15
Обучение и использование нейронной сети
14/18
Блок-схема алгоритма использования
нейронной сети
Здесь тоже схему
и
примеры изображений и массивов

## Slide 16
Результаты тестирования разработанной системы
15/18
Непредобработанные изображения с сегментированными и распознанными цифрами в маркировке

## Slide 17
Результаты тестирования разработанной системы
16/18
Название файла | Число на маркировке на изображении | Результат распознавания на непредобработанном изображении | Результат распознавания на предобработанном изображении
0000f269f.jpg | 605880 | 605880 (100%) | 3*-4*-80*0 (33,33%)
000a4bcdd.jpg | 827 | 827 (100%) | -2- (33,33%)
000f6bf48.jpg | 08397935 | 08397935 (100%) | 0---76*35 (50%)
00a0b7730.jpg | 29844921 | 2984421 (100%) | -------- (0%)
00a0f9949.jpg | 14051618 | 14051618 (100%) | 14---61- (50%)
… | … | … | …
00b7fb703.jpg | 20006 | 2000- (80%) | --0– (20%)
«-» - ошибки 1-го рода (цифра не была распознана)
«*» - ошибки 2-го рода (цифра была распознана неверно)
Процент распознавания:
На непредобработанных изображениях – 94,33%
На предобработанных изображениях – 26%

## Slide 18
Заключение
1) проведен анализ предметной области, проанализированы аналогичные алгоритмы, предъявлены требования к разрабатываемой информационной системе;
2) произведено моделирование разрабатываемой информационной системы;
3) проанализированы и описаны алгоритмы, используемые при разработке информационной системы;
4) реализована информационная система;
5) разработанная система протестирована, и сделаны выводы о ее работе.
17/18

## Slide 19
Спасибо за внимание!
18/18